TECHNICAL SPECIFICATION

| Engines | 1.2 16v VVT/ ecoFLEX S/S | 1.4 16v VVT(87PS) / ecoFLEX S/S | 1.4 16v VVT(100PS) / ecoFLEX S/S |
| --- | --- | --- | --- |
| Emission classification | EURO5 | EURO5 | EURO5 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Displacement cm3 | 1229 | 1398 | 1398 |
| Bore / stroke in mm | 73.4 / 72.6 | 73.4 / 82.6 | 73.4 / 82.6 |
| Max. output in PS/ at rpm | 70 / 5600 | 87 / 6000 | 100 / 6000 |
| Max. torque in Nm / at rpm | 115 / 4000 | 130 / 4000 | 130 / 4000 |
| Compression | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| Final drive ratio | 3.74 | 3.94 | 3.94 |
| Fuel tank capacity in l | 38 | 38 | 38 |
| Weight and axle loads in kg |  |  |  |
| Kerb weight incl. driver (according to 70/156/EEC) | 1086 | 1135 | 1135 |
| Permissible gross vehicle weight | 1455 | 1480 | 1480 |
| Payload (max with FlexFix and bike) | 218 – 369 | 243 – 360 | 243 – 360 |
| Permissible axle load, front | 775 – 805 | 790 – 820 | 790 – 820 |
| Permissible axle load, rear | 650 – 680 | 660 – 690 | 660 – 690 |
| Permissible roof load 1) | 50 | 50 | 50 |